TD3

Ex1
a) c = 2Mbit/s = 200,000 bit/s
l = 100*8 = 800 bits
v = 260 000 Km/s
delai d’emission = l/c = 800/200,000 = 4/1000
delai de propagation = d/v = 20ms = 0.02s
d = 0.02 * 260 000 = 5200 km
b) Efficacité d’un protocole
= Taux d’occupation du canal
= délai d’émission des données/Délai de transmission
= Débit utile / Débit de la ligne (debit liaison)

D = c = 2Mbit/s
E = debit utile / debit liaison = Du/D
Efficacité: Du = L/T = longeur trame donnee / delai de transmission total
T = tps emission trame + tps propagation trame + tps emission ack + tps propagation ack
 = ((L+L’)/C) + 2d/V

Du = L/( (L+L')/C + 2d/V )

l / Du = 1/D(l+l' + 2*D * Tp)
Du/D = 0.5

Du/D = 1/ (l+l' +2D Tp)

l = l' + 2*D*Tp
l' = 100o = 800bit
D = 2Mbit/s
Tp = 0.02s

l = 80800 bit = 10100 Octet = 9.86 ko (10100/1024)

c) n * T total = Te trame + Te ack + 2* Tp

T total = Te trame + Te ack

Te trame = L / C = 128*8 bit / 2*10^6 = 512 * 10^-6

Tp = 0.02s

Te ack = L' / C = 100*8 bit / 2*10^6 = 400 * 10^-6

n = 78

d)

OSI Model protocole

7 : HTTP, SSH, FTP

4 Transport : TCP UDP

3 Reseau : IP

2 Liaison : HDLC

Ex2